Утверждаю:

Председатель Совета Бриньковского

сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

А.И. Савенко

Глава Бриньковского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

В.А. Лоза

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

на 2015-2021 годы и период до 2031 года

Содержание

| 1.Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| Наименование Программы | 4 |
| Основание для разработки Программы | 4 |
| Заказчик программы | 4 |
| Разработчик программы | 4 |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | 5 |
| Цель Программы | 5 |
| Задачи Программы | 6 |
| Важнейшие целевые показатели программы | 6 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 6 |
| Основные мероприятия Программы | 6 |
| Объем и источники финансирования Программы | 7 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 8 |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | 8 |
| 2.Введение | 9 |
| 3.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 11 |
| 3.1Водоснабжение | 11 |
| 3.2 Канализация | 11 |
| 3.3 Теплоснабжение | 12 |
| 3.4 Электроснабжение | 12 |
| 3.5 Газоснабжение | 12 |
| 3.6 Телефонизация | 12 |
| 3.7 Сбор и утилизация ТБО | 13 |
| 4.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 13 |
| 4.1 Станица Бриньковская | 14 |
| 4.2 Хутор имени Тамаровского | 14 |
| 4.3 Основные составляющие бюджета поселения за 2014-2015 годы | 15 |
| 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 16 |
| 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 23 |
| 6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 23 |
| 6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 24 |
| 6.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 24 |
| 6.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | 25 |
| 6.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении | 26 |
| 6.6 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО | 27 |
| 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 28 |
| 7.1 Электроснабжение | 28 |
| 7.2 Теплоснабжение | 28 |
| 7.3 Газификация | 29 |
| 7.4 Водоснабжение | 30 |
| 7.5 Водоотведение | 30 |
| 7.6 Захоронение (утилизация) ТБО | 31 |
| 8. Управление программой | 32 |
| 8.1 План-график работ по реализации Программы. | 32 |
| 9.Перспективные показатели развития МО для разработки программы | 32 |
| А) Характеристика муниципального образования | 32 |
| Б) Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 34 |
| В) Прогноз развития промышленности | 35 |
| Г) Прогноз развития застройки муниципального образования | 37 |
| Д) Прогноз изменения доходов населения | 39 |
| Д.1 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 39 |
| Д.2 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг. | 40 |
| Е) Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 40 |
| Ж) Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 41 |
| 1.Водоснабжение | 41 |
| 2.Канализация | 41 |
| 3.Теплоснабжение | 42 |
| 4.Сбор и утилизация ТБО | 42 |
| 5.Телефонизация | 42 |
| З) Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации | 43 |
| 10.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 44 |
| 10.1Оценка доступности коммунальных услуг | 44 |
| 11.Перспективная схема электроснабжения МО | 46 |
| 12. Перспективная схема теплоснабжения МО | 48 |
| 13. Газоснабжение | 51 |
| 14. Перспективная схема водоснабжения МО | 52 |
| 15. Перспективная схема водоотведения МО | 56 |
| 16. Перспективная схема обращения с ТБО | 60 |
| 17. Общая программа проектов | 61 |
| 18. Финансовые потребности для реализации программы | 63 |
| 19. Организация реализации проектов | 63 |
| 20. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) | 64 |
| 20.1 Тарифы, надбавки, плата за подключение. | 64 |
| 21. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 64 |
| 21.1 Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения | 64 |
| 21.2 Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг | 65 |
| 21.3 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах. | 66 |
| 21.4 Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий | 66 |
| 22. Модель для расчета программы | 67 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района

на 2015-2021 годы и период до 2031 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015-2021 годы и период до 2031 года, (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210- ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190- ФЗ от 27.07.2010 г.; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; - Устав Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района,(принят решением Совета Бриньковского сельского поселения № 133 от 05.12.2011 года ).; - Генеральный план Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Заказчик программы | Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Разработчик программы | Индивидуальный предприниматель Мирошниченко Валерий Григорьевич Свидетельство 26 № 004024097 от 07.03.2013 года Юридический адрес: 356110, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район п. Рыздвяный, ул. Первомайская, 43, Тел. 89614983142 E-mail vgm2012@bk.ru ИНН 260703201280 ОГРНИП 313265106600282 ОКВЭД 74.30.9 БИК 040702760 Р/С 40802810500000005550 Кор/сч 30101810500000000760 ОАО Ставропольпромстройбанк Г. Ставрополь ул. Краснофлотская, 88 а Все работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района выполняются согласно заключенного договора № 10 от 07.04.2015 года, и в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой часть настоящего договора. |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Основные цели Программы: обеспечение комфортных условий проживания; обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; увеличение охвата населения коммунальными услугами; обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры в Бриньковском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в соответствие со стандартами; ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; принятие бесхозных коммунальных сетей в муниципальную собственность; уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 -2021 и на период до 2031 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2015 - 2021 годы; 2 этап: 2022 – 2031 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Газоснабжение - строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в населенных пунктах поселения - газификация домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 2. Теплоснабжение: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. - модернизация котельных 3. Электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии; -снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении; -создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток. |
|  | 2. Водоснабжение - строительство новых и реконструкция существующих артезианских скважин; - строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования |
|  | Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния ; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО ; - приобретение специальной технике по сбору, вывозу ТБО |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: местного бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год) 31960 тыс. рублей; внебюджетные источники -20410 тыс.рублей Объем финансирования Программы составляет 94970 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: · Электроснабжение 6550 тыс. руб., Теплоснабжение 2400 тыс.руб., Газоснабжение 21000 тыс.руб., · Водоснабжение: 36700 тыс. руб., Водоотведение 9800 тыс. руб., · ТБО: 18520 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 год –8808 тыс.руб, 2016 год – 7480 тыс.руб. 2017 год – 7482 тыс.руб 2018 год – 7482 тыс.руб 2019 год – 8388 тыс.руб 2020 год –7288 тыс.руб 2021 год – 7422 тыс.руб Период до 2031 года – 40620 тыс.руб. Источники финансирования Программы: - федеральный и краевой 42600 тыс.руб -местный бюджет – 31960 тыс.руб.; -внебюджетные источники – 20410 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Координатором Программы является Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

2.Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2015 – 2021 годы  и на период до 2031 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и в соответствии с Генеральным планом Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,  очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Бриньковское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 11 февраля 2008 года № 1403-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Приморско-Ахтарский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского 30 января 2008 года является муниципальным образованием Приморско-Ахтарского района наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

Бриньковское сельское поселение находится в северо-восточной части Приморско-Ахтарского района, на расстоянии 45 км от районного центра города Приморско-Ахтарска и в 130 км от города Краснодара и имеет общие границы:

- на севере – с Привольненским сельским поселением Каневского района и береговой частью Бейсугского лимана;

- на северо-востоке – с Брюховецким районом;

- на востоке – с Ольгинским сельским поселением;

- на юге – с Ахтарским и Ольгинским сельскими поселениями;

- на западе – с Приморско-Ахтарским городским поселением.

В состав Бриньковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: 1 станица и 1 хутор – станица Бриньковская, хутор имени Тамаровского.

По состоянию на 01.10.2010 года в поселении проживают 5 876 человек, в том числе: в станице Бриньковской – 5279 человек, в хуторе имени Тамаровского – 597 человек.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы 423,11 км2, что составляет 18,1 % территории Приморско-Ахтарского района. Плотность населения – 13,2 человека на 1 км2.

Центром муниципального образования является станица Бриньковская, которая расположена в северо-восточной части поселения.

Территориально Бриньковское сельское поселение представляет собой планировочную структуру, в которой административный центр находится в северо-восточной части поселения, а хутор имени Тамаровского в северо-западном направлении от него. И станица и хутор расположены вдоль берега Бейсугского лимана.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Бриньковского сельского поселения.

В северной части Бриньковского сельского поселения проходит высоковольтная линия мощностью 35000 кВ, между х. им.Тамаровского и ст.Бриньковская проложена высоковольтная линия мощностью 10000 кВ.

Магистральный газопровод «Бейсуг – Привольная» диаметром 508 мм проходит по территории поселения в северной части с запада на восток.

По территории поселения с запада на восток проложены соединительные линии связи (СЛ) «Приморско-Ахтарск – Бриньковская», «Бриньковская – Тамаровский» и кабель междугородней связи «Каневская – Приморско-Ахтарск».

На территории Бриньковского сельского поселения находится месторождение нефти и газа «Участок Бейсугский» КРД 13816 НЭ с целевым назначением – геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах участка Бейсугский. Разведаны большие запасы газа под Бейсугским лиманом. Данное месторождение не используется.

Объект водохозяйственного комплекса составляют пруды, лиманы, плавни, каналы и прочее.

На территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района находятся Бейсугский лиман, река Бейсуг.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации.

Ст. Бриньковская находится в северо-восточной части поселения на пересечении автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Каневская – ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская», на расстоянии 45 км от районного центра города Приморско-Ахтарска и в 130 км от города Краснодара.

Станица Бриньковская является центром муниципального образования Бриньковское сельское поселение.

Территория станицы в существующих границах составляет 612,3 га.

Функциональное зонирование населенного пункта исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов – Бейсугского лимана, Бейсугского водохранилища и рельефа местности.

Хутор имени Тамаровского находится западнее административного центра поселения станицы Бриньковская на берегу Бейсугского лимана. Территория хутора в существующих границах составляет 120,5 га.

В Бриньковском сельском поселении Приморско-Ахтарского района задействована автомобильная дорога регионального значения «ст-ца Каневская –  ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и дорога межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская».

Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района не связано с ОАО "РЖД" магистральными направлениями.

Ближайшая к Бриньковскому сельскому поселению Приморско-Ахтарского района  железнодорожная станция грузовых перевозок расположена на однопутном участке в станице Ольгинской Приморско-Ахтарского района на расстоянии 15 км.

Ближайшая к Бриньковскому сельскому поселению Приморско-Ахтарского района железнодорожная станция для пассажиров и грузовых перевозок находится в станице Каневской, Каневского района на расстоянии 42 км.

В Бриньковском сельском поселении Приморско-Ахтарского района услуги жилищно-коммунального хозяйства осуществляет МУП ЖКХ "Бриньковское", образованное в 2008 году.

3.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1Водоснабжение

В настоящее время существующее население Бриньковского сельского поселения снабжается водой от  семи водозаборов, из них пять  в ст. Бриньковской  и два в хут. им. Тамаровского, которые находятся в удовлетворительном состоянии, и системой водопроводов. Размер диаметра трубопроводов от 100 до 300 мм. Вода из скважины непосредственно подается в водонапорные башни, которые расположены  вблизи артезианских скважин и из водонапорных башен вода поступает в распределительную сеть водопровода самотеком. Протяженность водопроводных сетей- 66 км, в том числе в хут. им. Тамаровского – 13 км. Всего абонентов: население – 1764.

Водоснабжение станицы Бриньковской осуществляется от пяти артскважин: № 359Д – 40 м3/час по ул. Красноармейской, № 5714 – 40 м3/час по ул. Выгонной 1, № 3541 – 70 м3/час по ул. Выгонной 3, № 65419 – 70 м3/час по ул. Выгонной 5, б/н – 40 м3/час по ул. Бахчиванджи. Протяженность водопроводных сетей 52 км, диаметр труб от 100 до 300 мм, материал труб а/ц, п/э, чугун, сталь, глубина залегания 1 метр. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 100%.

Водоснабжение хутора имени Тамаровского осуществляется от двух артскважин: № 7316 – 30 м3/час по ул. Почтовой, № 40607 – 15 м3/час по ул. Почтовой. Протяженность водопроводных сетей 14 км, диаметр труб от 100 до 300 мм, материал труб а/ц, п/э, глубина залегания 1 метр. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 100%.

Водоснабжение поселка БНВХ ФГУП «Бейсугское НВХ», расположенного в восточной части станицы Бриньковской осуществляется от артезианской скважины № 16827 –10 м3/час. На территории водозабора железобетонный резервуар емкостью 25 м3, который требует замены и одна насосная станция мощностью 4 кВт. Протяженность водопроводных сетей 340 м, материал труб – а/ц, сталь, глубина залегания 1-1,5 метра. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 100%.

3.2 Канализация

Очистные сооружения имеются только в поселке БНВХ ФГУП «Бейсугское НВХ», расположенном в восточной части станицы Бриньковской. Система канализации – самотеком, расход сточных вод – 20-30 м3/сут., очистка биологическая, заглубление – 6 метров, мощность – 2 х 5 кВт, состояние удовлетворительное.

В станице Бриньковская и хуторе имени Тамаровского сетей и сооружений централизованной канализации нет. Жилые дома самой станицы Бриньковской и хутора имени Тамаровского оборудованы местными септиками и выгребными ямами.

3.3 Теплоснабжение

На территории Бриньковского сельского поселения находится 1 котельная – газовая с теплотрассой  65 метров, 1 котельная – газовая с теплотрассой 1198 метров  в двух -трубном исчислении, 3 котельные  газовые  с установленными бытовыми котлами мощностью до 100 кВТ с теплотрассой 560 метров, 2 блочные газовые котельные  с теплотрассой 150 метров. Состояние всех теплотрасс удовлетворительное.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

3.4 Электроснабжение

На территории Бриньковского сельского поселения  сети электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии:

-ВЛ-10 кВт –протяженность 61,719 км.

-ВЛ-0,4 кВт-протяженность 67,979 км.

Из них 7 км оборудованы изолированным кабелем «Торсадо».

Всего ТП 10/04 кВт-38.

ТП 10/04ктВ обслуживаются Приморско-Ахтарским РРЭС Ольгинским С.У.

Кроме этого, ТП 10/04 кВт в количестве 6 находятся на  балансе отдельных потребителей.

3.5 Газоснабжение

Протяженность подводящего газопровода высокого давления – 11,80 км в том числе: станица Бриньковская – 11,4 км, хут. им. Тамаровского – 0,4 км.

Протяженность распределительных сетей низкого давления – 48,87 км, в том числе: станица Бриньковская – 43,1 км., хут. им. Тамаровского – 5,77 км.

ШРП – 8 шт. в ст. Бриньковская, ШРП – 1 шт. в хут. им. Тамаровского, ГРП – 3 шт. в ст. Бриньковская, ГРУ – 1 шт. в ст. Бриньковская.

Всего абонентов газопотребления–1595, в том числе: станица  Бриньковская -1464,  хут. им. Тамаровского -131.

3.6 Телефонизация

Услуги по предоставлению местной телефонной связи на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района осуществляют ОАО "Южная телекоммуникационная компания" и ОАО "Ростелеком".

Монтированная номерная емкость телефонной сети общего пользования в станице Бриньковской составляет 1024 номеров. Количество абонентов по состоянию на 01.01.2009 года  составляет  - 754.  Номерная  емкость телефонной  сети  в  хуторе им. Тамаровского составляет 128  номеров. Количество  абонентов по состоянию на 01.01.2009 года – 103.

3.7 Сбор и утилизация ТБО

МУП ЖКХ "Бриньковское" выполняет работы по сбору   и транспортировке ТБО от населения и предприятий в пределах Бриньковского сельского поселения. Вывоз ТБО с территории поселения производится на несанкционированную свалку мусора, находящуюся в юго-западной части станицы Бриньковской. Свалка твердых бытовых отходов  располагается в поселении на земле, изъятой из сельскохозяйственного оборота, не отвечает нормативным экологическим и санитарным требованиям, является источником опасных веществ, отравляющих биосферу.

4.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Территория Бриньковского сельского поселения расположена в северо-восточной части Приморско-Ахтарского района, на расстоянии 45 км от районного центра города Приморско-Ахтарска и в 130 км от города Краснодара.

В своих административных границах Бриньковское сельское поселение занимает площадь 42311,29 га. Центром Бриньковского сельского поселения является ст. Бриньковская. Связь с городом Краснодаром, населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «ст-ца Каневская – ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и автомобильной дороге межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская».

В границах поселения расположены:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 13718,49 га.

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: Бейсугского лимана, Бейсугского водохранилища и рельефа местности.

Кроме ст. Бриньковской в состав поселения входит хутор им.Тамаровского.

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Бриньковского сельского поселения расположены, в основном вблизи населенных пунктов.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Бриньковского сельского поселения на расчетный срок (до 2031 года) и на перспективу (до 2046 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных связей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение территорий на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие станицы Бриньковская как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция и развитие существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств.

В основу планировочного решения территорий населенных пунктов положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия водных пространств, а также автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Генеральным планом предусматривается развитие жилой зоны в ст.Бриньковская и х. им.Тамаровского.

4.1 Станица  Бриньковская

Станица Бриньковская находится в северной части земель сельского поселения. Территория станицы представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах Бейсугского лимана и Бейсугского водохранилища.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021 года), расчетный срок (до 2031 года) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные западной части станицы Бриньковской в виде кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для создания завершенной композиции жилой зоны в существующих кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов по улице Казачья в южной и северной части станицы.

На расчетный срок проектом предусматривается создание на западной окраине станицы жилого района с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

Для возможности размещения расчетного количества жителей станицы используется индивидуальная коттеджная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Проектом предлагается развитие и реконструкция общественных центров со строительством дополнительных объектов обслуживания населения социального и коммунально-бытового назначения.

4.2 Хутор имени Тамаровского

Генеральным планом развитие жилой зоны на расчетный срок хутора им.Тамаровского предлагается в западной части, на отдаленную перспективу (за расчетный срок) в юго-западной, западной и восточной части населенного пункта. В центре хутора на свободных землях планируется первоочередное строительство жилой застройки со строительством здания общественного центра в составе: магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Общественные здания, сохраняются и используются по назначению. На перспективу предлагается общественное обслуживание дополнить современным объемом общественного комплекса в составе: магазины, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания.

Предусматривается реконструкция здания дома культуры с размещением библиотеки.

В западной части хутора проектируется рекреационная зона в виде благоустроенного сквера с детскими игровыми площадками, спортивная площадка, строительство спортивно-оздоровительный комплекс в составе: тренажерный зал,  спортзал общего пользования, сауна, строительство автокемпинга.

Подлежит благоустройству и дальнейшему озеленению территория населенного пункта.

Проектом сохраняются производственные предприятия, расположенные восточной части хутора с созданием нормативной СЗЗ до жилой застройки.

Предусматривается реконструкция и усовершенствование технологии предприятий.

Для захоронения проектом предлагается использование существующего кладбища, находящегося в юго-восточной части населенного пункта.

Проектом предусматривается полный комплекс инженерного оборудования территории хутора.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны ст. Бриньковской на расчетный срок составляет 16,48 га.

Общественно деловая зона х. им.Тамаровского проектом рассматривается на уже сложившихся территориях с сохранением и  реконструкцией существующих общественных зданий, а также дополнения различными зданиями обслуживания населения.

Площадь общественно деловой зоны на проектный срок: х. им.Тамаровского – 2,93 га.

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Бриньковского сельского поселения составит 6550 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что  требуемое количество пожарных депо – 1 шт., а пожарных автомобилей 3 единицы. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. Намечена реконструкция существующего пожарного депо, расположенного на пересечении улиц Шевченко и Пролетарская.

4.3 Основные составляющие бюджета поселения за 2014-2015 годы

Таблица 1

| №п/п | Основные статьи дохода (расхода) | Тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | налог на доходы физических лиц | 4603,4 | 4424,5 |
| 2 | единый сельскохозяйственный налог | 1136,3 | 1004,5 |
| 3 | налог на имущество физических лиц | 1462,2 | 1311 |
| 4 | земельный налог | 7085,2 | 6080 |
| 5 | доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных в границах поселений для целей жилищного строительства | 520,9 | 274 |
| 6 | доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |
| 7 | безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12759,8 | 504,5 |
| 8 | Участие в краевых (федеральных) программах субсидирования |  |  |
| 9 | Акцизы | 2462,8 | 2221,3 |
|  | ИТОГО | 30030,6 | 15819,8 |
|  | Основные статьи расходов |  |  |
| 1 | национальная экономика | 7285,7 | 2224,3 |
| 2 | жилищно-коммунальное хозяйство | 3736,6 | 704,6 |
| 3 | охрана окружающей среды |  |  |
| 4 | Финансирование проектов развития коммунальной инфраструктуры поселения |  |  |
| 5 | прочее |  |  |
|  | ИТОГО | 25518,7 | 15819,8 |

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 2

| Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 2. Протяженность сетей – км. |  |  |  |
| 3. Объем реализации товаров и услуг | млн. кВт/ч | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом. |
| 4. Объем реализации товаров и услуг населению | кВт.ч/чел |  | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 5. Доступность товаров и услуг для потребителей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. |
| 6. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. |
| 7. Удельная нагрузка на новое строительство | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м. |  |  |
| 8. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 9. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. . | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 100 % |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 2. Протяженность сетей –км. |  |  |  |
| 3. Объем реализации товаров и услуг | Гкал/год | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом. |
| 4. Объем реализации товаров и услуг населению |  |  | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 5. Доступность товаров и услуг для потребителей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. |
| 6. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. |
| 7. Удельная нагрузка на новое строительство | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м. |  |  |
| 8. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 9. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. . | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 100 % |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 2. Протяженность сетей –км. |  |  |  |
| 3. Объем реализации товаров и услуг | млн. м3/год | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом. |
| 4. Объем реализации товаров и услуг населению | млн. м3/год/чел. |  | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 5. Доступность товаров и услуг для потребителей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. |
| 6. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. |  | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. |
| 7. Удельная нагрузка на новое строительство | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м. |  |  |
| 8. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 9. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. . | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 100 % |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц. |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 2. Протяженность сетей –км. |  |  |  |
| 3. Объем реализации товаров и услуг | .куб.м | Объем реализации товаров и услуг | Определяется по приборам учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом. |
| 4. Объем реализации товаров и услуг населению | тыс.куб.м/чел. |  | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. |
| 5. Доступность товаров и услуг для потребителей | Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %. | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения. |
| 6. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры | Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством. | Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %. | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья. |
| 7. Удельная нагрузка на новое строительство | Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м. |  |  |
| 8. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, руб. | Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 9. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб. | Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса. . | Уровень сбора платежей, %. | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств. 100 % |

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Таблица 3

| №п/п | Наименование проекта | Инвестиции на реализацию мероприятий 1 очереди, 2015-2021годы | Инвестиции на реализацию мероприятий 2 очереди, 2022-31 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб |
| 1 | Строительство и реконструкция электроподстанций 10/04кВ. | 2500 |  |  | 2500 | 1000 |  |  | 1000 |
| 2 | Реконструкция существующих трансформаторных подстанций, с заменой оборудования на более мощное | 1000 |  |  | 1000 | 500 |  |  | 500 |
| 3 | Строительство ЛЭП 10кВ, 0,49 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство ВЛ-35 кВ-4,53 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж ВЛ-35 кВ-2,77 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация уличного освещения | 700 | 700 |  |  | 850 | 850 |  |  |
|  | ИТОГО | 4200 | 700 |  | 3500 | 2350 | 850 |  | 1500 |

6.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Таблица 4

| №п/п | Наименование проекта | Инвестиции на реализацию мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы | Инвестиции на реализацию мероприятий 2 очереди, 2022-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб |
| 1 | Реконструкция существующих котельных, замена насосов и котлов на современное, с КПД не ниже 91%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация современных узлов учета расхода газа и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей, строительсво новых | 300 | 300 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Строительство новых котельных | 2000 | 200 |  | 1800 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2300 | 500 |  | 1800 | 100 | 100 |  |  |

6.3 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Таблица 5

| №п/п | Наименование проекта | Инвестиции на реализацию мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы | Инвестиции на реализацию мероприятий 2 очереди, 2022-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб |
| 1 | Строительство ШРП, ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка газопровода среднего давления, 4,35 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подключение вводимых котельных и домов к системе газификации | 10500 | 500 | 10000 |  | 10500 | 500 | 10000 |  |
|  | ИТОГО | 10500 | 500 | 10000 |  | 10500 | 500 | 10000 |  |

6.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 6

| №п/п | Наименование проекта | Инвестиции на реализацию мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы | Инвестиции на реализацию мероприятий 2 очереди, 2022-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб |
| 1 | Реконструкция существующего водозабора артскважин | 1000 | 500 | 50 | 450 | 1000 | 250 |  | 750 |
| 2 | Строительство новых артезианских скважин и строительство новых водопроводных сетей. | 20000 | 2000 |  | 18000 | 10000 | 3000 |  | 7000 |
| 3 | Приобретение и монтаж комплектной установоки водоподготовки на артскважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета поднимаемой воды и воды передаваемой абонентам | 100 | 80 | 20 |  | 200 | 160 | 40 |  |
| 5 | Строительство (реконструкция) водонапорных башен и системы обеззараживания воды. | 1600 | 1500 | 100 |  | 2000 | 1800 | 200 |  |
| 6 | Устройство пожарных гидрантов | 400 | 400 |  |  | 400 | 400 |  |  |
|  | ИТОГО | 23100 | 4480 | 170 | 18450 | 13600 | 5610 | 240 | 7750 |

6.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Таблица 7

| №п/п | Наименование проекта | Инвестиции на реализацию мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы | Инвестиции на реализацию мероприятий 2 очереди, 2022-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб |
| 1 | Строительство канализационных насосных станций полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям | 3150 |  | 3150 |  | 3150 |  | 3150 |  |
| 3 | Строительство канализационных коллекторов и самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | 2000 | 1500 | 500 |  | 1500 | 700 | 800 |  |
|  | ИТОГО | 5150 | 1500 | 3650 |  | 4650 | 700 | 3950 |  |

6.6 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Таблица 8

| №п/п | Наименование проекта | Инвестиции на реализацию мероприятий 1 очереди, 2015-2021 годы | Инвестиции на реализацию мероприятий 2 очереди, 2022-2031 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб | Всего, тыс. руб | Средства поселения, тыс. руб | Внебюджетные средства, тыс.руб | Участие в программах финансирования.(краевая, федеральная), тыс.руб |
| 1 | Приобретение и установка контейнеров для сбора мусора | 400 | 400 |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 2 | Содержание мест захоронения | 200 | 200 |  |  | 220 | 220 |  |  |
| 3 | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок, выкос сорной растительности | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 7000 |  |  |
| 5 | Приобретение автомобиля для вывоза мусора | 1500 | 500 |  | 1000 | 1700 | 700 |  | 1000 |
| 6 | Рекультивация несанкционированной свалки мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 9100 | 8100 |  | 1000 | 9420 | 8420 |  | 1000 |

7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7.1 Электроснабжение

Таблица 9

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, тыс. руб. | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| ИТОГО | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2350 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850 |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2350 |
| Федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Бюджета муниципального образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850 |

7.2 Теплоснабжение

Таблица 10

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, тыс. руб. | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| ИТОГО | 200 | 270 | 270 | 270 | 1180 | 60 | 50 | 100 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 50 | 100 |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 200 | 270 | 270 | 270 | 1180 | 60 | 50 | 100 |
| Федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 150 | 200 | 200 | 200 | 1100 |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | 50 | 100 |

7.3 Газификация

Таблица 11

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, тыс. руб. | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| ИТОГО | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1508 | 1502 | 10500 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 500 |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1432 | 10000 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 500 |
| Федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 500 |

7.4 Водоснабжение

Таблица 12

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, тыс. руб. | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| ИТОГО | 3290 | 3292 | 3294 | 3294 | 3290 | 3300 | 3340 | 13600 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5610 |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 30 | 30 | 240 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3310 | 13360 |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2670 | 7750 |
| Бюджета муниципального образования | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 5610 |

7.5 Водоотведение

Таблица 13

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, тыс. руб. | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| ИТОГО | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 830 | 4650 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 700 |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 530 | 3950 |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 700 |
| Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета муниципального образования | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 700 |

7.6 Захоронение (утилизация) ТБО

Таблица 14

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Отчетный период | Период 1,(2016-2021г) в т.ч. по годам, тыс. руб. | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| ИТОГО | 2500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9420 |
| Собственные средства, в т.ч.: | 1500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 8420 |
| из амортизационных отчислений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки | - |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. | 2500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9420 |
| Федерального бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджета субъекта федерации | 1000 | - |  |  |  |  |  | 1000 |
| Бюджета муниципального образования | 1500 | - |  |  |  |  |  | 8420 |

8. Управление программой

8.1 План-график работ по реализации Программы.

Таблица 15

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | Глава Бриньковского сельского поселения | 2015-2021 в перспективе до 2031гг |
| После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | Глава Бриньковского сельского поселения | 2015-2021 в перспективе до 2031гг |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов. | Глава Бриньковского сельского поселения | 2015-2021 в перспективе до 2031гг |

9.Перспективные показатели развития МО для разработки программы

А) Характеристика муниципального образования

Станица Бриньковская образовалась в 1815 году. Административным центром Бриньковского сельского поселения  является станица Бриньковская, в состав Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района входит хутор имени Тамаровского. Расстояние от станицы Бриньковской до хутора имени Тамаровского – 18 км.

Бриньковское сельское поселение находится в северо-восточной части Приморско-Ахтарского района. С востока граничит с Ольгинским сельским поселением, с севера с Привольнинским сельским поселением Каневского района и береговой частью Бейсугского лимана, с юга с Ахтарским сельским поселением и Ольгинским сельским поселением, с запада с Приморско-Ахтарским городским поселением.

Расстояние от районного центра г. Приморско-Ахтарска – 45 км.

Площадь территории – 42311га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения – 9960,84га.

Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района  расположено в Приазовско-Кубанской равнине, основной фон составляют карбонатные предкавказные чернозёмы. Площадь земельных ресурсов поселения составляет 13,15 тыс. гектар.

Объект водохозяйственного комплекса составляют пруды, лиманы, плавни, каналы и прочее.

На территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района находятся Бейсугский лиман, река Бейсуг. Разведаны большие запасы газа под Бейсугским лиманом. Возможности одной пробуренной скважины определяются в размерах добычи до 120 тыс.м3 в сутки. Данное месторождение не используется.

В Бейсугском лимане ведётся лов рыбы.

Население Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – 5 582 человека, в том числе станица Бриньковская  -

5 000 человек, хутор имени Тамаровского – 582 человека.

Ст. Бриньковская находится в северо-восточной части поселения на пересечении автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Каневская – ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская», на расстоянии 45 км от районного центра города Приморско-Ахтарска и в 130 км от города Краснодара.

Станица Бриньковская является центром муниципального образования Бриньковское сельское поселение.

Территория станицы в существующих границах составляет 612,3 га.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована относительно-регулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и  конфигурации.

Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками от 0,15 га до 0,30 га является преобладающей и занимает площадь 317,06 га, площадь под малоэтажными жилыми домами – 2,20 га.

На территории станицы два общественных центра. В исторически сложившемся общественном центре, расположенном на пересечении улиц Красная и Казачья размещаются административные здания, отделение связи, благоустроенный сквер, спортивные сооружения. Второй общественный центр находится на пересечении улиц красная и Карла Маркса в котором располагаются: участковая больница, средняя школа №5, храм, магазины.

Рекреационная зона станицы Бриньковской представлена парками в существующих общественных центрах, парком при сельском Доме культуры.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площади перед административным зданием, парком. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами, водоохранные зоны Бейсугского лимана и Бейсугского водохранилища.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами, улицами населенного пункта и объектами транспортного обслуживания – автобусными остановками, автостоянками, объектами автосервиса и т.д.

Объекты инженерной инфраструктуры в ст. Бриньковская представлены  5-ю водозаборами, водопроводными сетями протяженностью 52 км, трансформаторной подстанцией 35/10 кВ «Бриньковская», 2 котельными; 3 ГРП, 8 ШРП, 1 ГРУ, газовыми сетями протяженностью 53,8 км (высокого давления – 11,1 км, низкого давления – 42,7 км).

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в юго-восточной части станицы.

Кладбище расположено с соблюдением нормативного санитарного разрыва в восточной части станицы, свалка с соблюдением санитарного разрыва до жилой застройки находится в юго-западной части станицы, в юго-восточной части станицы  расположен закрытый более 100 лет назад скотомогильник (местоположение нанесено предположительно, согласно данным ГУ «Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского района и администрации сельского поселения).

В станице не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

Это относится:

- к молочно-товарной ферме,  расположенной  в западной части станицы без организации санитарно-защитной зоны до жилой  застройки;

- к складам и стоянкам сельскохозяйственной техники, находящимся в северо-западной, юго-западной и центральной частях станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- к крестьянско-фермерским хозяйствам, расположенным в северо-западной, юго-западной и центральной частях станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- к гаражам ЗАО племзавода «Бейсуг», находящемуся в центре станицы по улице Красная;

- к строительному участку ЗАО племзавода «Бейсуг», расположенному в центральной части станицы по ул. Бахчиванджи;

- к ООО «Стройсервис» по ул. Пролетарской;

- к находящимся в юго-западной части станицы автомобильно-заправочным станциям.

Хутор имени Тамаровского находится западнее административного центра поселения станицы Бриньковская на берегу Бейсугского лимана. Территория хутора в существующих границах составляет 120,5 га. Кварталы в населенном пункте правильной конфигурации. Жилая застройка в основном индивидуальная с большемерными приусадебными участками. Объекты обслуживания населения представлены сельским клубом имени Тамаровского на 140 мест, АТС, почтой, фельдшерско-акушерским пунктом, столовой, магазинами, гостиницей, баней.

В северной части станицы по ул. Школьной расположена средняя общеобразовательная школа №14, по ул. Победы – детский сад-ясли  № 32 на 45 мест.

Объекты инженерной инфраструктуры в х. им.Тамаровского представлены  2-мя артскважинами, водопроводными сетями протяженностью 14 км, 1 котельной; 1 ШРП, газовыми сетями протяженностью 6,17 км (высокого давления – 0,4 км, низкого давления – 5,77 км).

Захоронения осуществляются на действующем кладбище, находящемся в юго-восточной части населенного пункта.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Каневская – ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская», предназначенные для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организацией, осуществляющей управление автодорогой.

Б) Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Население Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района – 5 582 человека, в том числе станица Бриньковская  -

5 000 человек, хутор имени Тамаровского – 582 человека.

| Численность постоянного населения Бриньковского сельского поселения (чел.) | 5 582 |
| --- | --- |

В том числе по возрастным группам:

Таблица 16

| от 0 – 14 лет | 815 |
| --- | --- |
| от 15 – 19 лет | 398 |
| от 20 – 29 лет | 911 |
| от 30 – 39 лет | 734 |
| от 40 – 49 лет | 815 |
| от 50 – 59 лет | 823 |
| от 60 лет и старше | 1086 |

В том числе

| Мужчин | 2621 |
| --- | --- |
| Женщин | 2961 |

| Численность работающего населения Бриньковского сельского поселения (чел.) | 2667 |
| --- | --- |

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». В процессе расчета существующее население проектируемой территории распределяется на пятилетние возрастные группы, которые последовательно передвигаются через каждые пять лет в следующий (более старший) возрастной интервал с учетом заданных параметров повозрастных коэффициентов смертности, рождаемости и интенсивности миграции. Преимущества метода заключаются в его комплексности: он позволяет одновременно определить численность и структурный состав населения.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину репродуктивного возраста  до 2,2 человек;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 67,0 лет;

- среднегодовое значения показателя миграционного на уровне 6,3 промилле (15-17 человек в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения.

Перспективная численность населения

Таблица 17

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Бриньковское сельское поселение, всего | 5876 | 6550 | 6180 |
| 1 | ст. Бриньковская | 5279 | 5900 | 5560 |
| 2 | х. имени Тамаровского | 597 | 650 | 620 |

На расчетный срок (20 лет) постоянное население Бриньковского сельского поселения составит 6550 человек.

В) Прогноз развития промышленности

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Бриньковского сельского поселения расположены, в основном вблизи населенных пунктов.

Это:

- Южная окраина ст.Бриньковской – крестьянско-фермерское хозяйство;

- В юго-восточном направлении от станицы Бриньковской на берегу Бейсугского водохранилища – ферма по выращиванию крупного рогатого скота (бывшее ПТФ племзавода ЗАО «Бейсуг»);

- В западном направлении от станицы – ПТФ; бригада №2 племзавода ЗАО «Бейсуг» (склады, мехток, ремонтные базы, мастерские); ИП «Отряд плодородия» (ремонтные мастерские, склады, стоянка сельхозтехники);

- В южном направлении от станицы – молочно-товарная ферма, свино-товарная ферма;

- В южном направлении от хутора им.Тамаровского – отделение №4 племзавода ЗАО «Бейсуг».

Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов:

ст.Бриньковская

- молочно-товарная ферма №2;

- склады и стоянки сельскохозяйственной техники;

- крестьянско-фермерские хозяйства;

- гаражи ЗАО племзавода «Бейсуг»;

- строительный участок ЗАО племзавода «Бейсуг»;

- ООО «Стройсервис».

х. им.Тамаровского

- производственная база;

- молочно-товарная ферма № 4.

Анализ

Негативное воздействие на проживание населения оказывают предприятия, расположенные в непосредственной близости к населенным пунктам без соблюдения нормативного расстояния до жилой застройки:

- молочно-товарная ферма №2, расположенная в западной части населенного пункта;

- склады, стоянки сельскохозяйственной техники, крестьянско-фермерские хозяйства, находящиеся в юго-западной, северо-западной и центральной части станицы;

- гаражи и строительный участок ЗАО племзавода «Бейсуг», ООО «Стройсервис» - центральная часть станицы.

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта генеральным планом запланированы следующие мероприятия.

- Южная окраина ст.Бриньковской – крестьянско-фермерское хозяйство сохраняется на прежнем месте с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки;

- В юго-восточном направлении от станицы Бриньковской на берегу Бейсугского водохранилища – ферма по выращиванию крупного рогатого скота (бывшее ПТФ племзавода ЗАО «Бейсуг») – предполагается сокращение поголовья до 100 голов;

- В западном направлении от станицы – ПТФ; бригада №2 племзавода ЗАО «Бейсуг» (склады, мехток, ремонтные базы, мастерские); ИП «Отряд плодородия» (ремонтные мастерские, склады, стоянка сельхозтехники) используются по назначению;

- В южном направлении от станицы – молочно-товарная ферма, свино-товарная ферма – предусматривается усовершенствование технологии предприятия;

- В южном направлении от хутора им.Тамаровского – отделение №4 племзавода ЗАО «Бейсуг» сохраняется на прежнем месте с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки.

Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, АЗС, стоянок и т.п. вдоль придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Каневская – ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и автомобильной дороги межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская»,

- Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- - мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- - сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- - предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- - предприятия общественного питания;

- - магазины.

Г) Прогноз развития застройки муниципального образования

В состав Бриньковского сельского поселения входят 2 населенных пункта: 1 станица и 1 хутор – станица Бриньковская, хутор имени Тамаровского.

По состоянию на 01.10.2010 года в поселении проживают 5 876 человек, в том числе: в станице Бриньковской – 5279 человек, в хуторе имени Тамаровского – 597 человек.

В своих административных границах Бриньковское сельское поселение занимает площадь 42311,29 га. Центром Бриньковского сельского поселения является ст. Бриньковская. Связь с городом Краснодаром, населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «ст-ца Каневская – ст-ца Бриньковская – п.Приморский» и автомобильной дороге межмуниципального значения «ст-ца Ольгинская – ст-ца Бриньковская».

Станица Бриньковская является центром муниципального образования Бриньковское сельское поселение.

Территория станицы в существующих границах составляет 612,3 га.

Функциональное зонирование населенного пункта исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов – Бейсугского лимана, Бейсугского водохранилища и рельефа местности.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована относительно-регулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и  конфигурации.

Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками от 0,15 га до 0,30 га является преобладающей и занимает площадь 317,06 га, площадь под малоэтажными жилыми домами – 2,20 га.

На территории станицы два общественных центра. В исторически сложившемся общественном центре, расположенном на пересечении улиц Красная и Казачья размещаются административные здания, отделение связи, благоустроенный сквер, спортивные сооружения. Второй общественный центр находится на пересечении улиц красная и Карла Маркса в котором располагаются: участковая больница, средняя школа №5, храм, магазины.

Рекреационная зона станицы Бриньковской представлена парками в существующих общественных центрах, парком при сельском Доме культуры.

Хутор имени Тамаровского находится западнее административного центра поселения станицы Бриньковская на берегу Бейсугского лимана. Территория хутора в существующих границах составляет 120,5 га. Кварталы в населенном пункте правильной конфигурации. Жилая застройка в основном индивидуальная с большемерными приусадебными участками. Объекты обслуживания населения представлены сельским клубом имени Тамаровского на 140 мест, АТС, почтой, фельдшерско-акушерским пунктом, столовой, магазинами, гостиницей, баней.

В северной части станицы по ул. Школьной расположена средняя общеобразовательная школа №14, по ул. Школьная – детский сад на 22 мест.

Генеральным планом предусматривается развитие жилой зоны в ст. Бриньковская и х. им.Тамаровского.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Станица  Бриньковская

При разработке генерального плана станицы  намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых территориях;

- создание рекреационной зоны станицы;

- развитие рекреационных территорий вдоль Бейсугского лимана;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны станицы;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2021 года), расчетный срок (до 2031 года) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные западной части станицы Бриньковской в виде кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Для создания завершенной композиции жилой зоны в существующих кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов по улице Казачья в южной и северной части станицы.

На расчетный срок проектом предусматривается создание на западной окраине станицы жилого района с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

Планировочное решение нового жилого района подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений: это проектируемый юго-западный обход, лесопосадок и грунтовых внутрихозяйственных дорог. Этим объясняется направление север-юг и запад-восток основных жилых улиц в жилой застройке и проектируемых дорог. Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

- объекты первоочередного строительства размещены в центральных кварталах по ул. Казачья, а также в западной части станицы, на территории проектируемого жилого района;

- на расчетный срок – западнее первоочередной застройки в западной части станицы;

- резервные территории жилой зоны расположены к западу от первоочередных и на расчетный срок проектируемых кварталов (поэтапное освоение территории).

Для возможности размещения расчетного количества жителей станицы используется индивидуальная коттеджная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается реконструкция существующего общественного центра и проектирование общественного центра в западном жилом районе, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Хутор имени Тамаровского

Генеральным планом развитие жилой зоны на расчетный срок хутора им.Тамаровского предлагается в западной части, на отдаленную перспективу (за расчетный срок) в юго-западной, западной и восточной части населенного пункта. В центре хутора на свободных землях планируется первоочередное строительство жилой застройки со строительством здания общественного центра в составе: магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Общественные здания, сохраняются и используются по назначению. На перспективу предлагается общественное обслуживание дополнить современным объемом общественного комплекса в составе: магазины, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания.

В западной части хутора проектируется рекреационная зона в виде благоустроенного сквера с детскими игровыми площадками, спортивная площадка, строительство спортивно-оздоровительный комплекс в составе: тренажерный зал,  спортзал общего пользования, сауна, строительство автокемпинга.

Д) Прогноз изменения доходов населения

Д.1 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Таблица 18

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020 | 2021 | 2022-2031гг |
| Среднемесячный доход, рублей | 20388 | 21975 | 23565 | 25155 | 26750 | 28400 | 30120 | 31900 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2875 | 3070 | 3280 | 3495 | 3700 | 3920 | 4150 | 4450 |
| Доля расходов на коммунальные услуги,% | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,9 |

Д.2 Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг.

Таблица 19

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2031гг |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги, т. рублей. | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, т. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е) Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные (целевые) показатели спроса на коммунальные ресурсы

Таблица 20

| №п/п |  | Существующее состояние, 2011 год | 1 этап 2016-2021гг | 2 этап 2022-2031гг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество населения, тыс. чел | 5876 | 6180 | 6550 |
| 2 | Жилищный фонд, кв.м/чел |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение, куб.м/сут/чел | 0,182 | 0,226 | 0,279 |
| 4 | Водоотведение, куб.м/сут/чел | 0,181 | 0,225 | 0,278 |
| 5 | Электроснабжение, млн.кВт.ч/чел | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
| 6 | Газоснабжение, тыс.куб.м/ч |  | 11371 | 12052 |
| 7 | Теплоснабжение, млн.Гкал/год | 0,00254 |  | 0,01513 |

Ж) Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

В Бриньковском сельском поселении Приморско-Ахтарского района услуги жилищно-коммунального хозяйства осуществляет МУП ЖКХ "Бриньковское", образованное в 2008 году.

1.Водоснабжение

В настоящее время существующее население Бриньковского сельского поселения снабжается водой от  семи водозаборов, из них пять  в ст. Бриньковской  и два в хут. им. Тамаровского, которые находятся в удовлетворительном состоянии, и системой водопроводов. Размер диаметра трубопроводов от 100 до 300 мм. Вода из скважины непосредственно подается в водонапорные башни, которые расположены  вблизи артезианских скважин и из водонапорных башен вода поступает в распределительную сеть водопровода самотеком. Протяженность водопроводных сетей- 66 км, в том числе в хут. им. Тамаровского – 13 км. Всего абонентов: население – 1764

Водоснабжение станицы Бриньковской осуществляется от пяти артскважин: № 359Д – 40 м3/час по ул. Красноармейской, № 5714 – 40 м3/час по ул. Выгонной 1, № 3541 – 70 м3/час по ул. Выгонной 3, № 65419 – 70 м3/час по ул. Выгонной 5, б/н – 40 м3/час по ул. Бахчиванджи. Протяженность водопроводных сетей 52 км, диаметр труб от 100 до 300 мм, материал труб а/ц, п/э, чугун, сталь, глубина залегания 1 метр. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 100%.

Водоснабжение хутора имени Тамаровского осуществляется от двух артскважин: № 7316 – 30 м3/час по ул. Почтовой, № 40607 – 15 м3/час по ул. Почтовой. Протяженность водопроводных сетей 14 км, диаметр труб от 100 до 300 мм, материал труб а/ц, п/э, глубина залегания 1 метр. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 100%.

Водоснабжение поселка БНВХ ФГУП «Бейсугское НВХ», расположенного в восточной части станицы Бриньковской осуществляется от артезианской скважины № 16827 –10 м3/час. На территории водозабора железобетонный резервуар емкостью 25 м3, который требует замены и одна насосная станция мощностью 4 кВт. Протяженность водопроводных сетей 340 м, материал труб – а/ц, сталь, глубина залегания 1-1,5 метра. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 100%.

2.Канализация

Очистные сооружения имеются только в поселке БНВХ ФГУП «Бейсугское НВХ», расположенном в восточной части станицы Бриньковской. Система канализации – самотеком, расход сточных вод – 20-30 м3/сут., очистка биологическая, заглубление – 6 метров, мощность – 2 х 5 кВт, состояние удовлетворительное.

В станице Бриньковская и хуторе имени Тамаровского сетей и сооружений централизованной канализации нет.

Электроснабжение

На территории Бриньковского сельского поселения  сети электроснабжения находятся в удовлетворительном состоянии:

-ВЛ-10 кВт –протяженность 61,719 км.

-ВЛ-0,4 кВт-протяженность 67,979 км.

Из них 7 км оборудованы изолированным кабелем «Торсадо».

Всего ТП 10/04 кВт-38.

ТП 10/04ктВ обслуживаются Приморско-Ахтарским РРЭС Ольгинским С.У.

Кроме этого, ТП 10/04 кВт в количестве 6 находятся на  балансе отдельных потребителей.

В настоящее время станица Бриньковская электрифицирована от РТП-35/10 кВ мощностью 1х2500 кВа, 1х3200 кВа п/ст «Бриньковская» по ЛЭП 10 кВ с проводами АС-50 мм2. Низковольтное напряжение распределяется от 23 трансформаторных подстанций.

Хутор имени Тамаровского электрифицирована от РТП-35/10 кВ мощностью Р=1х2500 кВа, 1х3200 п/ст «Бриньковская» по ЛЭП 10 кВ с проводами марки и сечения АС-50 мм2. Низковольтное напряжение распределяется от 2 трансформаторных подстанций.

3.Теплоснабжение

На территории Бриньковского сельского поселения находится 1 котельная – газовая с теплотрассой  65 метров, 1 котельная – газовая с теплотрассой 1198 метров  в двух -трубном исчислении, 3 котельные  газовые  с установленными бытовыми котлами мощностью до 100 кВТ с теплотрассой 560 метров, 2 блочные газовые котельные  с теплотрассой 150 метров. Состояние всех теплотрасс удовлетворительное.

Теплоснабжение объектов станицы Бриньковская в настоящее время осуществляется от двух котельных: котельная № 14 по ул.Красная 79 и котельная № 31 по ул.Красная 174. Котельная № 14 отапливает здание средней школы № 5, от котельной № 31 отапливаются другие общественные здания. Протяженность сетей теплоснабжения 1,165 км, износ труб 60%. В котельных установлено по 2 котла.

На территории хутора имени Тамаровского одна котельная № 20, расположенная по ул.Школьной, 3. Котельная отапливает здание МОУ СОШ    № 14. Протяженность сетей – 0,03 км  (75% износа).

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Газоснабжение

Протяженность подводящего газопровода высокого давления – 11,80 км в том числе: станица Бриньковская – 11,4 км, хут. им. Тамаровского – 0,4 км.

Протяженность распределительных сетей низкого давления – 48,87 км, в том числе: станица Бриньковская – 43,1 км., хут. им. Тамаровского – 5,77 км.

ШРП – 8 шт. в ст. Бриньковская, ШРП – 1 шт. в хут. им. Тамаровского, ГРП – 3 шт. в ст. Бриньковская, ГРУ – 1 шт. в ст. Бриньковская.

Всего абонентов газопотребления–1595, в том числе: станица  Бриньковская -1464,  хут. им. Тамаровского -131.

4.Сбор и утилизация ТБО

МУП ЖКХ "Бриньковское" выполняет работы по сбору   и транспортировке ТБО от населения и предприятий в пределах Бриньковского сельского поселения. Вывоз ТБО с территории поселения производится на несанкционированную свалку мусора, находящуюся в юго-западной части станицы Бриньковской. Свалка твердых бытовых отходов  располагается в поселении на земле, изъятой из сельскохозяйственного оборота, не отвечает нормативным экологическим и санитарным требованиям, является источником опасных веществ, отравляющих биосферу.

5.Телефонизация

Услуги по предоставлению местной телефонной связи на территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района осуществляют ОАО "Южная телекоммуникационная компания" и ОАО "Ростелеком".

Монтированная номерная емкость телефонной сети общего пользования в станице Бриньковской составляет 1024 номеров. Количество абонентов по состоянию на 01.01.2009 года  составляет  - 754.  Номерная  емкость телефонной  сети  в  хуторе им. Тамаровского составляет 128  номеров. Количество  абонентов по состоянию на 01.01.2009 года – 103.

На сегодняшний  день услуги местной телефонной связи  предоставляются на оборудовании типа АЛС – 4096С-608 №№ по ул.Красной, 119/1 в ст.Бриньковской, АЛС – 4096С-96 №№ по ул.Ленина,2/2 в х. им.Тамаровского.

На территории Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района установлено три таксофона в т.ч. в станице Бриньковской  2 и хуторе им.Тамаровского 1.

Территория Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района находится в зоне уверенного приема сигнала операторов сотовой связи МТС, Мегофон,  так же сотовая связь БиЛайн, что расширяет выбор для населения поселения вида сотовой связи.

Услуги почтовой связи жителям Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района предоставляются через три отделения почтовой связи (ОПС) ФГУП "Почта России" 5 раз в неделю. Два отделения почтовой связи на территории станицы Бриньковской и 1 отделение в хуторе имени Тамаровского.

Предоставляются все виды услуг почтовой связи. В одном отделении почтовой связи в станице Бриньковской установлен пункт коллективного доступа (ПКД) в сеть Интернет. Обращений пользователей в текущем году на качество работы ОПС Бриньковского сельского поселения не поступало.

З) Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

10. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

10.1Оценка доступности коммунальных услуг

Таблица 21

| №п/п | Наименование | Экспертная оценка коммунальных услуг | Экспертная оценка коммунальных услуг | Экспертная оценка коммунальных услуг | Экспертная оценка коммунальных услуг | Экспертная оценка коммунальных услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение | Водоснабжение | Теплоснабжение | Газоснабжение | Вывоз ТБО |  |
| 1 | Доступность подключения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Состояние централизованной коммунальной инфраструктуры | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | (0 - неудовлетворительно; 1 -удовлетворительно; 2 - хорошо; 3 - отлично) |
| 1.2 | Доступность автономных источников коммунальных ресурсов, в том числе стоимостная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (0 - недоступно; 1- труднодоступно; 2 - доступно; 3 -предпочтительно) |
| 1.3 | Стоимость подключения к централизованному снабжению услугами | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | (0 - крайне высокая (свыше 50 т.р.); 1- высокая (от 30 до 50 т.р.); 2 - средняя (от 10 до 30 т.р.); 3 - низкая (до 10 т.р.)) |
| 2 | Стоимостная доступность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля расходов населения на коммунальные услуги в доходах | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 - свыше 22%; 1 - от 15% до 22%; 2 - от 5% до 15%; 3 - до 5%) |
| 2.2 | Доля населения, получающая субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | (0 - свыше 50%; 1 - от 30% до 50%; 2 - от 10% до 30%; 3 -до 10%) |
| 2.3 | Средний уровень неплатежей населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0 - свыше 50%; 1 - от 30% до 50%; 2 - от 10% до 30%; 3 -до 10%) |
| 2.4 | Доля населения, пользующегося услугами централизованного коммунального снабжения | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | (0- до 10%; 1 - от 10% до 30%; 2 - от 30% до 50%; 3 -свыше 50%) |
| 2.5 | Темп роста/ снижения задолженности населения за коммунальные услуги | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (0 - задолженность увеличивается; 1 - задолженность постоянна; 2 - задолженность снижается) |
| 2.6 | Отношение стоимости коммунальных услуг к среднему по региону | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2 -немного ниже; 3 - значительно ниже) |
| 2.7 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (0 - рост тарифов значительно превышает рост доходов; 1 - рост тарифов немного превышает рост доходов; 2 -рост тарифов немного ниже роста доходов; 3 - рост тарифов значительно ниже роста доходов) |
| 2.8 | Сравнительная стоимость централизованных услуг, в сравнении с автономными источниками | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | (0 - значительно превышает; 1 - немного превышает; 2-немного ниже; 3 - значительно ниже) |
| 3 | Итого по услуге | 18 средняя | 20 средняя | 16 низкая | 17 низкая | 20 средняя | 26 - 32 - высокая доступность; 18-25 - средняя доступность; 11 -18 - низкая доступность; менее 10 - минимальная доступность. |

11.Перспективная схема электроснабжения МО

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 и А-50 от подстанции ПС-35/10 кВ "Бриньковская" мощностью 7,2 МВА. ПС 35/10 «Лиманная» мощностью 2,5 МВА – резервная.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Бриньковская":

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ, СМВ-35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ.

-	Замену существующих разъединителей РЛНДЗ-35 кВ на РГ или РГП-35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ на ОПН.

-	Замену РВП 10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Выполнить телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».

На ПС-35/10 кВ «Лиманная»:

-	Реконструкцию ОРУ 35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ.

-	Замену РВС 35 кВ, РВП 10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек секции шин РУ 10 кВ на ячейки типа К-59. Выключатели принять вакуумные.

-	Выполнить телемеханизацию реконструируемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Тимашевских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».

По селитебной территории х. им.Тамаровского проходит ВЛ-35 кВ. Необходимо к расчетному сроку предусмотреть строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 4,53 км в обход населенного пункта. После окончания строительства демонтировать участок ВЛ-35 кВ, проходящий по селитебной территории х.им. Тамаровского протяженностью 2,77 км.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2021 году 5 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 620 кВт до 1135 кВт;

- строительство к 2021 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 160 кВт;

- строительство к 2021 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,15 км;

- реконструкцию к 2031 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их мощности с 260 кВт до 410 кВт;

- строительство к 2031 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВт;

- строительство к 2031 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,34 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Тимашевских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и V району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 39,36 км (для поселения).

Протяжённость проектируемых ВЛ-35 кВ – 4,53 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 61,72 км (для поселения)

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 22,31 км (для ст. Бриньковская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,34 км (для ст. Бриньковская).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 2,67 км (для х. им.Тамаровского).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 22

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2011 год | Расчетный срок 2031 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Бриньковская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 34,6 | 48,8 | 42,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 7,4 | 11,4 | 10,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 27,3 | 37,4 | 31,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6563 | 8273 | 7628 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5169 | 6332 | 5662 |
| х. им. Тамаровского |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,9 | 6,5 | 6,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,4 | 1,9 | 1,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,5 | 4,6 | 4,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8202 | 10020 | 9639 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5899 | 7048 | 6598 |
| Бриньковское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 39,5 | 55,3 | 48,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 8,7 | 13,4 | 12,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 30,8 | 41,9 | 35,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6729 | 8446 | 7830 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5243 | 6403 | 5756 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 101,08 | 103,18 | 101,23 |
|  | в том числе: - сети 35 кВ | км | 39,36 | 41,12 | 39,36 |
|  | - сети 10 кВ | км | 61,72 | 62,06 | 61,87 |

12. Перспективная схема теплоснабжения МО

На территории Бриньковского сельского поселения расположены два населенных пункта: ст.Бриньковская и х.им.Тамаровского.

Теплоснабжение ст.Бриньковская в настоящее время осуществляется от двух котельных, х.им.Тамаровского обеспечен теплом от двух котельных.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 23

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ст.Бриньковская |
| Котельная №14 | 0,88 | 0,88 | Природный газ |
| Котельная №31 | 0,086 | 0,086 | Природный газ |
| Итого | 0,966 | 0,966 |  |
| х. им.Тамаровского |
| Котельная №20 | 0,73 | 0,73 | Природный газ |
| Итого | 0,73 | 0,73 |  |
| Всего по поселению | 1,696 | 1,696 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов станицы Бриньковской в границах генерального плана предусматривается от двух существующих и трех новых проектируемых районных котельных.

Теплоснабжение хутора им.Тамаровского  предусматривается от двух существующих и трех новых проектируемых котельных.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом   от автономных источников питания поквартирного теплоснабжения.

Проектируемые котельные, согласно проекту будут обслуживать школы, спортивные комплексы, объекты торгового, коммунально-бытового и общественного назначения.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 24

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Бриньковская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00254 | 0,01513 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00254 | 0,01513 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,966 | 5,75 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,966 | 5,75 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,165 | 4,9 |
| х. им.Тамаровского |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00192 | 0,00779 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00192 | 0,00779 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,73 | 2,96 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,73 | 2,96 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,03 | 0,4 |
| Бриньковское сельское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00446 | 0,0229 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,00446 | 0,0229 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 1,696 | 8,71 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,696 | 8,71 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,195 | 5,3 |

13. Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района являются существующие ГРС Бриньковская и ГРС Тамаровская.

Давление газа на выходе:

- из ГРС  Бриньковская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС  Тамаровская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенного пункта Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района осуществляется по газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемами газоснабжения населенных пунктов.

В Бриньковском сельском поселении Приморско-Ахтарского района природным газом газифицированы все населенные пункты.

Существующая схема газоснабжения населенных пунктов сельского поселения решена по двухступенчатой системе: газопроводы высокого давления ( Р= 6,0 кгс/см2 ) и газопроводы низкого давления ( Р=0,03 кгс/см2).

К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощности существующей ГРС  позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 25

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г | На расчетный срок до 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Бриньковскому СП всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 11371 | 12052 |
|  | ст.Бриньковская | -«- | - | 10230 | 10856 |
|  | х. им.Тамаровского | -«- | - | 1141 | 1196 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 10,85 | 13,6 | 15,2 |

14. Перспективная схема водоснабжения МО

Источником водоснабжения станицы являются подземные пресные воды киммерийского водоносного горизонта (средний плиоцен), расположенного в пределах Азово-Кубанской впадины, входящей в систему Предкавказского прогиба. Комплекс содержит напорные воды с величиной напора от 90 до 477м. Комплекс обладает хорошей водообильностью, характеризуемой дебитами эксплуатационных скважин 32,0-59,1 л/с. при понижениях 10-20м.

В 1989г. Краснодарской гидрологической партией была произведена разведка эксплуатационных запасов пресных подземных вод. По результатам проведенных исследований Приморско-Ахтарский участок определен как экономически перспективный и на настоящий момент это основной источник для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения станицы на расчетный 25-летний срок.

По химическому составу воды в целом всей толщи комплекса по своим качественным показателям соответствует требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и по составу отвечает требованиям СанПиНа 2.1.4.1110-02.

В настоящее время существующее население ст. Бриньковская снабжается водой от артезианских скважин.

Согласно справке МУП ЖКХ «Бриньковское» особую озабоченность в ст. Бриньковская вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Согласно справке водоснабжение осуществляется от 5-х водозаборов, на территории которого расположены пять  артскважин с водонапорными башнями Рожновского.

Существующие водопроводные сети кольцевые и тупиковые Ø 100-300мм, выполнены из полиэтиленовых, чугунных, стальных и асбестоцементных труб.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 100%. Общая протяженность сетей L=66,6 км.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Скважины, находящиеся на существующих водозаборах, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа 80%, что приводит к потере воды до 50%. Существующие сети, имеющие износ 80-100% подлежат перекладке.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Бриньковская, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2031г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощностей предприятий, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей станицы.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=956,85м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1255,27м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1643,50м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Для обеспечения водой населения и промпредприятий ст. Бриньковская в полном объёме, проектом предлагается строительство  узла водозаборных сооружений  производительностью на расчетный срок 1700,00 м3/сутки.

Узел водозаборных сооружений предлагается с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создает противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 1 куст проектируемых скважин (2 скважины в кусте) − рабочие, 2существующие скважины − резервные.

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды − 2 шт

3. Насосная станция II подъема с электролизной − 1 шт.

4. Фильтры-поглотители – 2 шт.

5. Трансформаторная подстанция − 1 шт.

6. Дизельная − 1 шт.

7.Проходная с бытовками − 1шт.

8. Зона санохраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Общий расход составляет 15л/с (10х1+2х2,5). Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø150-100мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 22,70км. Существующие водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети – 2Ø200 , L=450,00м.

Хутор имени  Тамаровского

Согласно справке МУП ЖКХ «Бриньковское» особую озабоченность в х. им. Тамаровского вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Согласно справке водоснабжение осуществляется от водозабора по ул. Почтовая, на территории которого расположены две  артскважины с водонапорными башнями Рожновского.

Существующие водопроводные сети тупиковые Ø 110-100мм, выполнены из полиэтиленовых и асбестоцементных труб.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа 80%, что приводит к потере воды до 50%. Существующие сети, имеющие износ 80-100% подлежат перекладке.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения х. им.Тамаровского, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2031г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о перспективном развитии мощностей предприятий, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей хутора.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки х. им.Тамаровского.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=111,87м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=144,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=186,28м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Для обеспечения водой населения и промпредприятий х. им.Тамаровского в полном объёме производительностью 200,00м3/сутки, проектом предлагается строительство нового водозабора в составе:

1. Артезианская скважина − 1 куст артскважин (1 – рабочая, 1 – резервная) с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР - 50м3 – 1 штука (проектируемая).

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

По планируемому количеству населения х.им.Тамаровского расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5л/с один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для наружного  пожаротушения хутора предусматривается забор воды пожарными машинами из водотока.

Пожарное депо расположено в ст. Бриньковская (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопровод проектируется хозяйственно-питьевой низкого давления. Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100мм. Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 6,80км.

В связи с расширением водоснабжения Бриньковского сельского поселения на расчетный срок предлагается строительство нового узла водозаборных сооружений

Для ст. Бриньковская узел водозаборных сооружений производительностью 1600м3/сут предлагается запроектировать с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст противопожарный запас воды, обеспечив  экономическую эффективность водозабора.

Площадка узла головных водозаборных сооружений запроектирована на южной окраине станицы (территория существующего водозабора).

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –2 скважины проектируемые и 2 скважины существующие;

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды − 2 шт;

3. Насосная станция II подъема с электролизной − 1 шт;

4. Фильтры-поглотители – 2 шт;

5. Трансформаторная подстанция − 1 шт;

6. Дизельная − 1 шт;

7.Проходная с бытовками − 1шт;

8. Зона санитарной охраны.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть поселения.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Для обеспечения водой населения и промпредприятий х. им.Тамаровского в полном объёме, проектом предлагается  водозабор производительностью 200,00м3/сутки, в составе:

1. Артезианская скважина − 1 куст скважин проектируемый (1-рабочая, 1-резервная) с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР - 50м3 – 1 штука (проектируемая).

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

15. Перспективная схема водоотведения МО

Согласно справке МУП ЖКХ «Бриньковское» в ст. Бриньковская  канализацией  охвачен поселок БНВХ с отведением стоков в КНС глубиной Н=6м, мощностью 2 по5квт и далее на ОСК проектной производительностью 25м3/сут. Расход сточных вод, поступающих на существующие очистные сооружения – 20-30м3/сут. Общая протяженность канализационных сетей L=220км. Сброс очищенных стоков предусмотрен на поля фильтрации. Техническое и моральное состояние существующих очистных сооружений канализации не соответствует современным нормам и требованиям. В ст. Бриньковская и х. им.Тамаровского система централизованной хоз-бытовой канализации отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод для поселения определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Бриньковская

- на современное состояние Q=950,85м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1249,27м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1637,50м3/сут.

по х. им.Тамаровского

- на современное состояние Q=111,87м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=144,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=186,28м3/сут.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Бриньковского сельского поселения, неудовлетворительное техническое и моральное состояние существующих очистных сооружений в поселке БНВХ, устаревшее технологическое оборудование, генеральным планом предлагается строительство на расчетный срок новых очистных сооружений канализации.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст. Бриньковская для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 6 штук и 1штука в п. БНВХ.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 1600,00м3/сут запроектированы на юго-восточной окраине станицы. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 1600,00м3/сут. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в Бейсугское водохранилище.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 У.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Канализационные стоки от жилья и общественных зданий хутора им.Тамаровского предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью 170м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, со сбросом очищенных стоков в водоток (Бейсугский лиман) или на полив зеленых насаждений.

Локальные ОСК на данный период - одна из немногих установок, в которой очистка проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (таким образом,  решается проблема утилизации отходов).

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в лиман

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных железо/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 26

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2031г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| ст. Бриньковская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 956,85 | 1643,50 | 1255,27 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 781,85 | 1346,50 | 1030,27 |
|  | - на производственные нужды |  | 175,00 | 297,00 | 225,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1700,00 | 1300,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 1700,00 | 1300,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 23,60 | 16,00 |
| х. им. Тамаровского |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 111,87 | 186,28 | 144,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 92,87 | 153,28 | 119,40 |
|  | - на производственные нужды |  | 19,00 | 33,00 | 25,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 200,00 | 150,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 6,80 | 4,50 |
| Бриньковское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1068,72 | 1829,78 | 1399,67 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 874,72 | 1499,78 | 1149,67 |
|  | - на производственные нужды |  | 194,00 | 330,00 | 250,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | − | − | − |
| 3 | Производительность водопроводных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1900,00 | 1450,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 1900,00 | 1450,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-200 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 30,40 | 20,50 |
| Канализация |
| ст. Бриньковская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 950,85 | 1637,50 | 1249,27 |  | 99,00 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 775,85 | 1340,50 | 1024,27 |
|  | - производственные сточные воды | - | 201,00 | 297,00 | 225,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 1600,00 | 1200,00 |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 18,50 | 10,00 |
| х. им. Тамаровского |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 111,87 | 186,28 | 144,40 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 92,87 | 153,28 | 119,40 |
|  | - производственные сточные воды | - | 19,00 | 33,00 | 25,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=170,00м3/сутки (локальные) |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 7,30 | 5.00 |
| Бриньковское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1062,72 | 1823,78 | 1393,67 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 868,72 | 1493,78 | 1143,67 |
|  | - производственные сточные воды | - | 194,00 | 330,00 | 250,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=1600,00м3/сутки + ОСК (локальные) |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 25,80 | 15,00 |

16. Перспективная схема обращения с ТБО

МУП ЖКХ "Бриньковское" выполняет работы по сбору   и транспортировке ТБО от населения и предприятий в пределах Бриньковского сельского поселения. Вывоз ТБО с территории поселения производится на несанкционированную свалку мусора, находящуюся в юго-западной части станицы Бриньковской. Свалка твердых бытовых отходов  располагается в поселении на земле, изъятой из сельскохозяйственного оборота, не отвечает нормативным экологическим и санитарным требованиям, является источником опасных веществ, отравляющих биосферу.

Фактический вывоз ТБО в натуральных показателях за 2008 год:

- население 1120  м3/в год

-предприятие 401 м3/в год.

Всего: 1521 м3/ в год.

Количество человек по ТБО  - частный сектор 2600 чел..

Норма накопления ТБО по факту:

1120 м3/год/2600 чел.=0,43 м3/год на 1-го человека.

0,43 м3/год/12 мес.=0,036 м3/чел в мес.

К зоне специального назначения Бриньковского сельского поселения относятся: территория существующего кладбища традиционных захоронений, расположенного в восточной части станицы Бриньковской; проектируемый полигон сбора и сортировки твердых бытовых отходов в юго-восточном направлении от станицы; территории скотомогильников, закрытых более 100 лет назад (местоположение нанесено предположительно, согласно данным ГУ «Управление ветеринарии Приморско-Ахтарского района); их санитарно-защитные зоны.

Предлагается в Бриньковском сельском поселении – закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО (несанкционированной свалки), организация пункта первичной сортировки вторсырья с частичной утилизацией несортируемых бытовых отходов на усовершенствованной свалке, расположенной в Приморско-Ахтарском городском поселении.

Санитарная очистка поселения проектируется по контейнерному варианту сбора твердых бытовых отходов с нормативными сроками временного хранения в контейнерах. Отходы собираются в мусоросборники, расположенные на площадках по внутренним проездам жилой застройки, для обеспечения удобного подъезда мусоровозов, в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения: учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. . Площадки для мусоросборников проектируются бетонированными изолированно от мест отдыха и отделяются зелеными насаждениями. При этом контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

В соответствии с расчетными объемами образования бытовых отходов, видами мусоровозного транспорта и расстоянием перевозки отходов определяется потребность в мусоровозах(вместим. 7,5 м3) для удаления отходов из населённых пунктов поселения до мест обезвреживания и переработки с учетом перспектив развития объектов санитарной очистки.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта

квартир, обрезки деревьев и т.д.) и ТБО по заявкам предприятий, строительного мусора, отходов производства целесообразно применение еще и 1 бортовой машины.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц,

дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения.

17. Общая программа проектов

Таблица 27

| Наименование проектов | Общее финансирование проектов, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031гг |
| По электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция электроподстанций 10/04кВ. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 | 1000 |
| Реконструкция существующих трансформаторных подстанций, с заменой оборудования на более мощное | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 500 |
| Строительство ЛЭП 10кВ, 0,49 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ-35 кВ-4,53 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ВЛ-35 кВ-2,77 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850 |
| ИТОГО | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2350 |
| По теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих котельных, замена насосов и котлов на современное, с КПД не ниже 91%; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация современных узлов учета расхода газа и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ветхих тепловых сетей | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 100 |
| Строительство новых котельных | 158 | 228 | 228 | 228 | 1137 | 17 | 7 |  |
| ИТОГО | 200 | 270 | 270 | 270 | 1180 | 60 | 50 | 100 |
| По газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ШРП, ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка газопровода высокого давления, 5,5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение вводимых индивидуальных котельных к системе газификации | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1508 | 1502 | 10500 |
| ИТОГО | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1508 | 1502 | 10500 |
| По водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующего водозабора артскважин | 140 | 144 | 142 | 142 | 142 | 144 | 146 | 1000 |
| Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей. | 2858 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 2857 | 10000 |
| Приобретение и монтаж комплектной установоки водоподготовки на артскважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета поднимаемой воды и воды 100,0 передаваемой абонентам | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 200 |
| Строительство (реконструкция) 1600,0 водонапорных башен и системы обеззараживания воды. | 220 | 220 | 224 | 224 | 220 | 228 | 264 | 2000 |
| Устройство пожарных гидрантов 700,0 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 400 |
| ИТОГО | 3290 | 3292 | 3294 | 3294 | 3290 | 3300 | 3340 | 13600 |
| По водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных насосных станций полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и устройство водонепроницаемых выгребных ям | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3150 |
| Строительство Канализационных коллекторов и самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 380 | 1500 |
| ИТОГО | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 830 | 4650 |
| По захоронению и утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка контейнеров для сбора мусора | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 500 |
| Содержание мест захоронения | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 220 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка несанкционированных свалок, выкос сорной растительности | 915 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1010 | 7000,0 |
| Приобретение автомобиля для вывоза мусора | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1700 |
| Рекультивация несанкционированной свалки мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2500 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 9420 |

18. Финансовые потребности для реализации программы

Таблица 28

| № | Наименование | Всего, тыс.руб | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | районный бюджет | Бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | Электроснабжение | 6550 | 5000 |  | 1550 |  |
| 2 | Теплоснабжение | 2400 | 1800 |  | 600 |  |
| 3 | Газоснабжение | 21000 |  |  | 1000 | 20000 |
| 4 | Водоснабжение | 36700 | 26200 |  | 10090 | 410 |
| 5 | Водоотведение | 9800 | 7600 |  | 2200 |  |
| 6 | Захоронение (утилизация) ТБО | 18520 | 2000 |  | 16520 |  |
| 7 | ИТОГО | 94970 | 42600 |  | 31960 | 20410 |

19. Организация реализации проектов

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов муниципального образования Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

-  система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

20. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

20.1 Тарифы, надбавки, плата за подключение.

Таблица № 29

| Наименование | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019-2021г | 2022-2031гг |
| Природный газ, Руб/м3 | 5,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, руб/Гкал | 2406,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода, Руб/м3 | 25,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия, Руб./кВт. час | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |

21. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

21.1 Предварительный  расчет  тарифов  на  подключение  к  системам

водоснабжения и водоотведения

Размер  тарифа  на  подключение  определяется  как  отношение  финансовых потребностей,  финансируемых  за  счет  тарифов  на  подключение  организации коммунального  комплекса  или  иных источников  к  присоединяемой  нагрузке.  Основным исходным  параметром  расчета  тарифа  на  подключение  являются  мероприятия комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры Бриньковского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе  водоснабжения  (Твподкл.)  при  увеличении  пропускной  способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл= ФПв/Q.абон.увел.водосн.

где:  ФПв  –  финансовые  потребности,  направляемые  на  модернизацию, реконструкцию  и        строительство  новых  объектов,  результатом  которых  является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

Q.абон.увел.водосн. –  планируемый  объем  дополнительной  мощности  в  результате увеличения  пропускной  способности  водопроводных  сетей  для  подключения  объектов  к системе водоснабжения (м3/ час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе  водоотведения  (Ткподкл)  при  увеличении  пропускной  способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = ФПк / Q.абон.увел.канал.

где:  ФПк  –  финансовые  потребности,  направляемые  на  модернизацию, реконструкцию  и  строительство  новых  объектов,  результатом  которых  является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Q.абон.увел.канал.–  планируемый  объем  дополнительной  мощности  в  результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов системе водоотведения (м3/час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение: - к сетям водоснабжения составит:

36700000 руб./277790/365 м3/сутки /24ч = 5,5 руб./м3/час;

-  к сетям водоотведения составит:

9800000/ руб.365 дней/761,06 м3/сутки /24ч = 1,47 руб./м3/час.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного  (реконструируемого)  объекта  капитального  строительства  в  точке подключения  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  (водоснабжения  и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться  на  основании  отдельного  договора,  заключаемого  организацией коммунального  комплекса  и  обратившимися  к  ней  лицами,  либо  в  договоре  о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

21.2 Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица 30

| № п/ п | Наименование показателя | Еед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

21.3 Прогноз потребности в коммунальных ресурсах.

Таблица 31

| Наименование показателей | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2015-2021г | 2021-2031г |
| Численность населения | 5876 | 6180 | 6550 |
| Отопление от котельной, т. Гкал | 2,54 |  | 15,13 |
| Газоснабжение, т.куб.м |  | 11371 | 12052 |
| Водоснабжение, т.куб.м | 390,08 | 510,88 | 667,87 |

21.4 Прогноз совокупного платежа населения за коммунальные услуги без учета льгот и субсидий

Таблица 32

|  | Отчетный период | Период 1 | Период 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020 | 2021 | 2022-2031гг |
| Численность населения, т. чел. | 5930 | 5945 | 5970 | 6050 | 6100 | 6150 | 6180 | 6550 |
| Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги рублей. | 2875 | 3070 | 3280 | 3495 | 3700 | 3920 | 4150 | 4450 |
| Среднегодовой платеж населения за коммунальные услуги т. рублей. | 34,5 | 36,84 | 39,36 | 41,94 | 44,4 | 47,04 | 49,8 | 53,4 |

22. Модель для расчета программы

Все обоснования и расчеты по программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчета программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, отражены  в модели стоимостные характеристики работ, в модели также отражены объемные показатели работ. Для расчета программы применялись модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

В результате реализации Программы предусматривается создание новых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области жилищно-коммунального хозяйства и инженерному обустройству населенных пунктов.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

Реализация Программы позволит:

улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению Бриньковского сельского поселения, повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

повысить эффективность работы предприятий коммунального хозяйства за счет внедрения нового оборудования и замены ветхих инженерных сетей, приобретение новой техники, а так же снизить уровень и основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе до 70 процентов.